## Slide 1: 軟體操作手冊
上半年度創新提案計畫

## Slide 2: 軟體介紹
可以幫助使用者匯入GPIO PINS的各項設定並產生GPIO INITIAL CONFIGULATION Table 的軟體
還可以對產生的TABLE內的所有GPIO PINS做微調設定，並且可客製化增減GPIO PINS欄位

## Slide 3: 使用說明

## Slide 4: 使用者登入介面
一開始需操作並執行msigpiologin.exe會自動開啟網頁進入使用者登入頁面
使用者登入頁面如右圖所示:

## Slide 5: 使用者登入介面
請先在使用者登入介面輸入本機帳號密碼並且Login Privilege需要勾選並且按登入按鈕來登入權限頁面
如右圖所示填入值:

## Slide 6: 登入權限頁面
右圖為從使用者登入介面登入後的登入權限頁面:
此頁面下方所列表格為登入權限名單
有在登入權限名單表內的人員方可登入並使用之後會介紹的GPIO initial table configulation tool

## Slide 7: 登入權限頁面
右圖為登入權限的頁面:
新增按鈕新增人員名單到表格內:
  Username:填入欲新增人員
  Access: 下拉式選單有Admin、RD、HW、PM選項(四個選一個)
刪除按鈕刪除表格內人員名單
修改按紐可修改表格內該位人員Access選項值

## Slide 8: GPIO initial table configulation tool
按上一頁返回一開始的使用者登入介面填入本機帳號密碼
Login Privilege空格不需要打勾
按登入按鈕進行登入GPIO initial table configulation tool (LibGPIO File Convention Tool)

## Slide 9: GPIO initial table configulation tool
以下圖為GPIO initial table configulation tool(LibGPIO File Convention Tool)登入後頁面
點選選擇檔案按鈕選擇欲匯入的GPIO pins 設定檔(副檔名是.csv)或GPIO table(副檔名是.h)
點選Download之後會產生table並下載內容成excel檔案和TXT檔案

## Slide 10: GPIO initial table configulation tool
下一頁是按紐Download按下後會自動載入GPIO table的示意圖

## Slide 12: GPIO initial table configuration tool
下圖是上頁圖示的功能介紹，第1列開頭表格分別是 GPIO pin、Pad Mode、Host Soft Owner、Direction、Output State、Interrupt Configuration、Reset Configuration、Electrical Configuration、Lock Ststus
第1列表格下面每行每列的表格欄位是下拉式選單，可以單獨做設定，第2行的 每列GPIO Pin 表格可以單獨客製化命名
新增欄位和刪除欄位前須先勾選第1行該列空格欄位以新增欄位和刪除該列的欄位

## Slide 13: End